浮点计算能力对比

---
内存带宽对比

---
产生差异的原因
- GPU是为需要高并行计算的图形渲染设备专门设计的
- CPU是为通用计算设计，更擅长数据缓存和流程控制

---
GPU计算的特点
- GPU
    - 数据并行
    - 在每份数据上并行地运行同一份代码
    - 无需复杂的流程控制
    - 并行的数据用并行的线程来处理
        - pixels → threads
- CUDA
    - 通用并行计算平台和编程模型

---
CUDA
- key abstractions
    - a hierarchy of thread groups
    - shared memories
    - barrier synchronization
- 将问题分解为相互独立的子问题
    - solved independently in parallel by blocks of threads
    - each block of threads can be scheduled on any of the available multiprocessors within a GPU, in any order, concurrently or sequentially

---
Automatic Scalability
A GPU is built around an array of
Streaming Multiprocessors(SM) .
A multithreaded program is
partitioned into blocks of threads
that execute independently
from each other, so that a GPU
with more multiprocessors will
automatically execute the
program in less time than a
GPU with fewer multiprocessors

---
Programming Model
- Kernel
    - 在N个不同的CUDA 线程上（并行地）执行N次
    - 每个线程都会被分配一个唯一的thread ID
      - 可以通过内建变量threadIdx来访问
  共N个线程，
  每个线程计算
  一个元素加法

---
Programming Model
- Thread Hierarchy
    - threadIdx是一个三元数向量
    - 有一维、二维、三维的thread index：
        - (x)、(x, y)、(x, y, z)
    - 有一维、二维、三维的thread block：
        - (Dx)、(Dx, Dy)、(Dx, Dy, Dz)
    - thread ID和thread index的关系：
        - 一维block：tid = x
        - 二维block：tid = x + y * Dx
        - 三维block：tid = x + y * Dx + z * Dx * Dy

---
Programming Model
- Thread Hierarchy
- 每个block拥有的thread数量有限
    - threads驻留在同一个processor core
    - 共享core上有限的存储资源
    - 目前不超过1024
- 多个block构成grid
    - 有一维、二维、三维grid
- Nt = Nb * N_threads_per_block

---
Programming Model
- Thread Hierarchy
                  - block要能够并行或串行地独立运行
                  - block要能够以任意顺序执行
                  - 在任意核数上
- 同一个block中地threads可以
  通过shared memory共享数据，
  通过__syncthreads()来同步
- 等待同一个block中的threads
  全部到达同步点
N是16的倍数

---
Programming Model
- Memory Hierarchy
- 每个thread可以访问私有的local memory
- 每个block有shared memory
    - 对其全部的threads可见
    - 与block的生命周期相同
- 所有threads可以访问global memory
- 其它
    - constant, texture memory

---
Programming Model
- Heterogeneous Programming
- host (cpu) & device (gpu)
- host memory & device memory
    - 涉及内存分配和释放
    - 涉及内存间的数据传输
- unified memory (managed memory)
    - CPUs和GPUs都可访问
    - 单一连续的内存，有相同的地址空间

---
Programming Model
- Compute Capability
  SM version
    - 用来标记GPU的硬件特性
    - X .Y => major revision . minor revision
    - same major revision <=> same core architecture
    - Volta7, Pascal6, Maxwell5, Kepler3, Fermi2, Tesla1
- CUDA version
    - version of the cuda software platform
    - typically independent of hardware generation

---
Compilation with NVCC
- NVCC
    - 将kernel编译进二进制文件
    - 简化编译C和PTX代码的过程
- Compilation Workflow
    - Offline compilation
      - 分离host code和device code
      - 将device code编译为汇编形式（PTX code）或者二进制形式（cubin object）
      - 用runtime函数修改host code，编译并链接
      - 或者忽略修改，直接使用driver API加载并执行PTX code / cubin object
    - Just-In-Time compilation
      - 在运行时加载的PTX code会由设备驱动编译成二进制代码
      - 应用的加载时间变长，但会受益于新版设备驱动
      - 自动缓存已编译的二进制代码，以防止重复编译，直到驱动更新时失效

---
Compilation with NVCC
- Binary compatibility
    - 二进制代码是architecture相关的
    - 生成cubin object时，用编译选项-code指定目标架构
    - 例：用-code=sm_35生成的代码，仅可以运行在计算能力3.x(x>=5)的设备上
- PTX compatibility
    - 一些PTX指令仅在较高计算能力的设备上支持
    - 将c编译成PTX code时，用编译选项-arch指定compute capability
    - 为Pascal架构(6.0)生成的PTX code，可以被编译进Volta(7.0)的二进制代码
      - 仅用来展示兼容关系
      - 但可能无法使用其硬件特性，导致Volta上的二进制代码效率不高
    - Note that a binary compiled from an earlier PTX version may not make use of some hardware features