Fast R-CNN
- R-CNN的缺点
    - 多阶段，且包含多个训练任务
        - SS，pre-training，fine-tuning，SVM，bounding box
    - 存储空间需求量大，训练时间久
        - 提取出的特征保存在磁盘
            - SVM，bounding box
    - 预测时间太长
        - 47s/image on GPU
        - 没有共享计算，对每个proposal都要完整过一遍forward

---
- Contributions
    - 提升检测精度
    - single-stage training with a multi-task loss
    - 训练可更新网络的全部参数
    - 无需额外的存储空间来保存特征数据

---
- 输入：原始图像，proposals
- pipeline：
    - Image → feature map
    - 对每一个proposal，roi pooling层提取一个固定长度的特征向量
    - 每一个特征向量喂给一系列fc，得到两个分支
    - 一个分支分类，一个分支回归

---
- RoI pooling layer
    - 使用max pooling将任意矩形RoI中的特征转到一个固定大小(H*W)的feature map上
    - RoI由(r,c,h,w) 定义
        - (r,c) 为top-left corner，(h, w) 为height和width
    - 具体操作
        - 将h*w的RoI划分成H*W的网格
        - 在每个网格窗口中执行max pooling操作
        - 输出H*W的feature map
    - 是spatial pyramid pooling layer的特例(SPPnet)